## Slide 1: Тема программы:
Монтаж РЭА и приборов
средней сложности

## Slide 2: Тема урока:
Комплексные работы по теме «Монтаж РЭА и приборов средней сложности»

## Slide 3: Цель урока:
1.Выполнить монтаж электронного устройства.
2.Проверить качество монтажа электронного устройства.

## Slide 4
1.Изучить техническую документацию
с проверкой технологического
процесса.
2.Выполнять работу согласно
технологического тех. процесса.
3.Заполнить карту взаимоконтроля.
Задачи урока:

## Slide 5: Проверка домашнего задания
1.Разработать технологический
процесс по выбранному
устройству.
2.Составить эскиз с вариантами формовки радиоэлементов.

## Slide 6: «Если вы удачно выберите труд и вложите в него всю душу, то счастье само вас отыщет» К.Д.Ушинский

## Slide 7: Проверка домашнего задания №1

## Slide 8
№ операции | Наименование и содержание операции | Технологи-ческий режим | Инструмент и контрольно измерительные приборы
5 | Подготовительная |  | 
 | 1.Проверить комплектность согласно перечню элементов. 2.Проверить детали на отсутствие механических повреждений, сколов, нарушений лакокрасочного покрытия. 3.Подготовить паяльник к работе: -отрегулировать длину стержня; -заточить стержень нужной формы и облудить припоем ПОС-61;-проверить температуру стержня; |  | 1.Пинцет 2.Теплоотвод 3.Бокорезы 4.Паяльник 36В.

## Slide 9
 | 4. Облудить выводы элементов паяльником с применением припоя ПОС-61 и флюса ФКСП. Расстояние от корпуса до поверхности лужения не должно быть менее 5 мм. Рабочее место должно быть оснащено приточно- вытяжной вентиляцией. При лужении не допускать попадания припоя на корпус ЭРЭ. 5. Выполнить обрезку и формовку выводов элементов согласно приложения. При формовке выводов элементов обеспечить меры предосторожности от изгиба выводов у основания корпуса элемента, придерживая вывод элемента круглогубцами или пинцетом. | Температура стержня паяльника 250 + 10º . | 

## Slide 10
 | 6.Выводы элементов обрезать вручную бокорезами. |  | 
10 | Монтажная |  | 
 | 1.При работе с полупроводниковыми приборами пользоваться антиэлектростатическим браслетом для защиты элементов от статического электричества. Сопротивление между антиэлектростатическим браслетом и корпусом R=1мегоом + 10%. При пайке полупроводниковых приборов использовать паяльник мощностью не более 25 Вт напряжением 36В, заземление жала паяльника R больше или равно 5 Ом. |  | 

## Slide 11
 | 3.При пайке не допускать попадания припоя на корпус ЭРЭ |  | 
 | 4.Наносить флюс, на поверхность подлежащую пайке, без каплеобразования, не допускается затекания флюса в негерметичный подстроечный резистор R7, разъёмы, колодки, тактовую кнопку. Запрещается использовать активный флюс, паять, избегая излишнего перегрева. |  | 

## Slide 12
15 | Промывка и укладка |  | 
 | 1.Протереть поверхность платы, деталей, пайки, элементы от загрязнений тампоном из миткаля, смоченным в спирте (спирто –бензиновая смесь 1:1) 2.Исключить затекание промывочной жидкости во внутрь негерметичных приборов, узлов. | Расходные материалы: 1.Спирто –бензиновая смесь 1:1 2.Миткаль | 

## Slide 13
20 | Контроль монтажа |  | 
 | 1.Проверить качество монтажа на соответствие схемы электрической и перечня элементов. |  | 
 | 2.Проверить качество пайки. Пайка монтажных соединений должна быть скелетной, обеспечивать надёжность электрического контакта и необходимою механическую прочность. Поверхность галтелей припоя по всему периметру паяного шва должна быть вогнутой, непрерывной, гладкой, глянцевой без тёмных пятен и посторонних включений. Высота паяных соединений над печатной платой не должна превышать 2 мм. для всех электрорадиоэлементов. |  | 

## Slide 14
 | 3. Зазоры между токонесущими элементами и корпусом должны быть не менее 1,0 мм. 4. Маркировка деталей должна быть чёткой и ясной. 5.Пайки должны быть чистыми, ровными без раковин и подтёков. 6.Выводы радиоэлементов не должны лежать на острых кромках деталей. 7.Детали не должны иметь вмятин, царапин и других повреждений лакокрасочного покрытия. 8.Не допускается наличие брызг припоя и посторонних предметов на деталях и элементов монтажа |  | 1.Щуп

## Slide 15: Проверка домашнего задания №2
2.Составить эскиз с вариантами формовки радиоэлементов.

## Slide 16: Примеры монтажа радиоэлементов
Транзисторы

## Slide 17
VT15-VT16
Транзисторы

## Slide 18
Диоды

## Slide 19
Диоды

## Slide 20
К50
Конденсаторы

## Slide 21
C1-4, МТ, МЛТ
СП3-3
Резисторы

## Slide 22: Что произойдет если радиоэлементы не правильно установить?

## Slide 23: Имейте в виду, что на поиск ошибочно установленного элемента потребуется много времени при последующей наладке электронного усройства.

## Slide 24: Давайте повторим требования к пайке. Какая должна быть пайка?

## Slide 25: Недопустим перегрев ножек электрорадиоэлементов и контактных площадок печатной платы

## Slide 26: Признаком качественной пайки является равномерно растекшийся припой, который при застывании приобретает гладкую блестящую поверхность без пор и острых выпуклостей.

## Slide 27: Запомните! Качество пайки не зависит от количества залитого припоя.

## Slide 28: Запомните! Признаком плохой пайки является матовая шероховатая поверхность.

## Slide 29: Запрещается! При монтаже радиоэлектронной аппаратуры и приборов пользоваться флюсом с содержанием кислоты.

## Slide 30: Повторим. Если пайка будет некачественной, то какие могут быть последствия?

## Slide 31: Техника безопасности
1. Пользоваться исправным инструментом.
2.Работать в спец. одежде.
3. Проверить исправность оборудования, приборов и соблюдать правила работы с ними.

## Slide 32
КАРТА ВЗАИМОКОНТРОЛЯ
Дата:___________
Изготовил: _____________ Проверил:_______________
№
Наименование критериев оценки
Баллы
1
Блестящая гладкая поверхность пайки
(1 качественная пайка – 1 балл)
2
«Скелетная» пайка
(1 качественная пайка – 1 балл)
3
Правильная формовка и лужение выводов (5 баллов)
4
Состояние печатных проводников (отслоение дорожек) (5 баллов)
5
Укладка монтажа
(5 баллов)
Промывка паек
(5 баллов)
Проверка соответствия схеме монтажной
6
7
8
9
ИТОГО:__________

## Slide 33
На оценку «5» необходимо набрать от 50 – 60 баллов;
На оценку «4» необходимо набрать от 35 – 50 баллов;
На оценку «3» необходимо набрать от 20 – 35 баллов

## Slide 34: Выполнение самостоятельной работы

## Slide 35: Подведем итоги.

## Slide 36: Цель урока:
1.Выполнить монтаж.
2.Проверить качество монтажа электронного устройства.

## Slide 37: Задачи:
1.Изучить техническую документацию
с проверкой технологического
процесса.
2.Выполнять работу согласно
технологического тех. процесса.
3.Заполнить карту взаимоконтроля.

## Slide 38: Домашнее задание:
Повторить назначение узлов электронных осциллографов.

## Slide 39: Демонстрация выполненной работы